# BEÁLLÍTÁS FÜZET

## ROBO

### HAJTÓMŰHENGER

ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐKÁRTYA

LEÍRÁS:

Az elektromos kártya a hajtóműhenger „MOVO” a „ROBO” széria (tolómotor) és az „OTTO” széria (billenőkapu) mozgatására lett tervezve.

A kártya engedélyezi a hajtóműhenger mozgását manuális, félautomata és automata módban egyidejűleg egy végkapcsoló vezérlés segítővel a biztonsági berendezések és a mozgás határok ellenőrzésére. Modern logikai funkciókat tartalmaz, a „mozgás tároló” funkciótól egyészen a „fotocella szabadjelzése utáni zárás” funkció eléréséig.

A funkciók „ mindig újból zárás” és az operatív általános funkciók mint „ fokozatos elindulás” és „fokozatos megállás” és „fék” állnak rendelkezésre. A kártya egy széles palettát a Nice cég által gyártott rádióvevők közül el tud fogadni. A PIU modell bővítőkártya beiktatásán keresztül lehet a funkciókat további  be- és kimenetelekkel bővíteni.

PROGRAMOZHATÓ FUNKCIÓK:

Switch 1-2		KI KI	= manuális mozgás (személy jelenléte)

BE KI	= félautomata mozgás

KI BE	= automata mozgás (automata zárás)

BE BE	= automata mozgás + mindig zárás

Switch 3		BE	= Társasház funkció

Switch 4		BE	= Elővillogás

Switch 5		BE	= Fotocella után azonnal zárás

Switch 6		BE	= Biztonsági fotocella nyitásnál is

Switch 7		BE	= Fokozatos nyitás

Switch 8		BE	= Fokozatos megállás (ROBO-nál nem szükséges

alkalmazni)

Switch 9		BE	= Fék

Switch 10(ROBO)	BE	= Nyitás kontrollámpa/Zárás arányos villogással

Switch 10(OTTO)	BE	= Automata világítás intervallum = 4 perc

KAPCSOLÓTÁBLA:

- Ábra:

KAPCSOLÁSOK LEÍRÁSA:

1-2		: 220 V W.S.			= elektromos áramellátás 220 V W.S. 50 Hz-nél

3-4		: Villogás			= kimenetel a lámpakcsolóhoz 220 V W.S.

5-6		: 24 V				= kimenetel 24 V W.S. kiegészítők (fotocella,

rádió) áramellátására maximális 200 mA-rel

7		: Közös kapcsoló		= közös minden bemenethez (választható a

6-os is)

8		: Ö/S kontrollámpa		= kimenetel a nyitott kapu kontrollámpának

24 V W.S. (max. 2 W)

9		: Állj				= bemenetel az Állj funkciónak (vészeset,

blokkolás vagy extrabiztonság esetére)

10		: Fotocella			= bemenetel a biztonsági berendezéseknek

11		: Léptetőmód			= bemenetel a ciklikus funkciónak

(NYITÁS-ÁLLJ-ZÁRÁS-ÁLLJ)

12		: Nyitás			= bemenetel a nyitás mozgáshoz

(NYITÁS-ÁLLJ-NYITÁS)

13		: Zárás				= bemenetel a zárómozgáshoz

(ZÁRÁS-ÁLLJ-ZÁRÁS)

41-42		: 2. Rádiócsatorna		= kimenetel az esetleges második rádióvevő

csatornának

43-44		: Antenna			= bemenetel a rádióvevő antennához

A hátralévő kapcsolások a terméknél már kivitelezettek. A teljesség kedvéért alábbiakban megtalálja a nevezett listát:

PRIMARSTROM TRANSF.		= Ellátótranszformátor egyenáram

SEKUNDARSTROM TRANSF.	= Másodlagosáram ellátótranszformátor

ENDANSCHLAG			= Bemenetel Nyitás, Zárás és a manuális végkapcsoló

AUTOMAT. BELEUCHTUNG	= Lámpa kimenetel, ami automatikus világításként

szolgál

MOTOR				= Motorkapcsolat kimenetel

KONDENSATOR			= Kondensátorkapcsolat a motorhoz

Ezenkívül a következő dugósszerkezetek:

RÁDIÓ				= Dugóskészülék a rádióvevőnek a Nice gyártótól

PIU’					= Dugóskészülék a PIU bővítókártyának

FIGYELEM! A dugóskészülékeket nem szabad összekeverni!

LEÍRÁS A KAPCSOLÁSOK KIVITELEZÉSÉHEZ:

Garantálni, hogy a használóval ne történjen semmi, és az elemekben keletkező esetleges károk kiküszöbölésére, nem szabad a központnak a kivitelezés alatt alacsonyfeszültség- (220V) és alacsonyfeszültségkapcsolásoknak (24 V)  semmilyen esetben áram alatt lennie.

Ezúton emlékeztetjük arra, hogy a nem használt NC típusú kontaktust  át kell hidalni, ha több van akkor sorosra kell kötni őket. A nem használt NA típusú kontaktust szabadon kell hagyni, ha több van akkor párhuzamosra kell kötni. A kontaktusoknak feltétlenül mechanikusaknak kell lenniük és minden feszültségtől mentesnek. A fokozatkapcsolóknak – „PNP”, „NPN” és „nyitás collector” típusúak sem elhagyhatóak.

- Vizsgálja meg a szükséges kapcsolásokat az 1.ábra alapján. Ezúton emlékeztetjük arra, hogy precíz előírások vannak az elektromos készülékek és elektromos kapuk biztonságára, amiket kérünk a legpontosabban betartani.

- Oldja ki a kaput, tegye félállás pozícióba és ezután blokkolja ismét. Ezáltal most mind a két végkapcsoló szabad.

- Csatlakoztassa az áramot a központra és vizsgálja figyelmesen, hogy az 1 és 2 kapcsolón a 220V feszültség jelen van e, és az 5 és 6-os kapcsolón a 24 V W.S is. Ezáltal a központ áram alatt áll, és a kontrollámpáknak (LED) az aktív bemeneteleken megtalálható és felvillan. Egy pár pillanat után rendszerint az OK-lámpa rendszeresen

elkezd villogni. Amennyiben a LED-ek nem reagálnak, rögtön le kell kapcsolni az áramot a központról és ismét átvizsgálni figyelmesen a kapcsolásokat.

Az OK-LED (lámpa) megtalálható a kártya közepén és a belső logika állapotát jelzi.

Rendszeresen villog egy másodperces intervallumban, hogy a belső processzor aktív és parancsra vár. A processzor ezáltal megismeri a funkciók állapotának variációit (parancsbemenet vagy Switch programozások), egy dupla gyors villogás jelentkezik, és akkor is, ha a variációnak semmilyen közvetlen hatása nincs.

- Most kezelje a végkapcsolókart manuálisan és vizsgálja, hogy a nyitásvégkapcsoló LED – ENDA.Ö. kimegy, ha a nyitásirányba fordítja, és a zárásvégkapcsoló LED ENDA.S., ha a zárásirányba fordítja. Abban az esetben, ha rossz LED megy ki, akkor le kell kapcsolni az áramot. Fordítsa meg a végkapcsoló és a motor kapcsolását 180 fokkal és ellenőrizze végezetül még egyszer. Vizsgálja meg szintén az Állj-bemenetelt. Ez megjelenik és ezáltal egyidejűleg ENDA.S. és ENDA.Ö. lekapcsol.

- Felülvizsgálni, hogy a biztonsági berendezések rendben funkcionálnak. Mindig, ha a biztonsági berendezéseket aktiválódnak, a FOTO LED- nek ki kell kapcsolnia.

FUNKCIÓ VIZSGÁLAT:

A kapcsolások átvizsgálása és felülvizsgálása után lehet a hajtóműhenger mozgását is vizsgálni. Ez akkor fog sikerülni, ha manuálisan történik és az összes funkció lekapcsolt ( minden Switch KI). Manuális üzemmódban előre nem várt eseménynél a motort a vezérlőgomb elengedésével megállítani. A léptetőmód bemenetel használatával, az első mozgás (a bekapcsolás után) a nyitásnak kell lennie. Hagyja a kaput vezérlőbemenetelek működésével annyi ideig futni hagyni, míg a nyitásvégkapcsoló ENDA.Ö. eléri. Ezáltal a kapu mozgása megállítódik. Kivitelezzen most a kapuval egy zárómozgást, a zárásvégkapcsoló ENDA.S. elérésének vizsgálásával. Az ENDA.S. elérése is megállítja a kaput. Végezetül még egyszer felülvizsgálni a biztonsági berendezések elérését, nyitásnál nem hatásosak és zárásnál a kapu megállását végzik.

Az UNI 8612 norma írása a kapu maximális elmozdulását nem több mint 150N (13.5kg) határozzák meg. Az helyes elmozdulás beállítására a behelyezett hajtóműhengerben lévő mechanikus kuplung szolgál, más hajtóműhengereknél villamos vagy elektromos lehet. Ha a kártyán az ERŐ potméter jelen van, akkor következik az erőbeállítás potméterek elektronikus segítséggel.

FIGYELEM: A mozgásmegkezdéskor a potmétert maximális erőre van állítva, az egész mozgáslefutás  alatt maximális marad. Ezért a potmétert a mozgás bekapcsolódása előtt először kb. 70%-ra, azután a mozgást bekapcsolni. Úgy állítsa be a potmétert, hogy egy azonnali reakciót megállítson.

Egy transzformátornak is kell lennie, amivel az ERŐ beállító fel van szerelve, ezzel lehet a szükséges szintet választani.

Mindkét esetben a mozgáslefutás kezdetét egy elmozdulás követi maximális erővel, a motor elindulását lehetővé téve. 1,5 másodperc után a csökkentés a beállított erővel bekapcsol.

Ha egy félautomata vagy automata üzemmódnál van egy lehetséges funkció, a FUTAMIDŐ (TL)  és SZÜNETIDŐ (TP) beállítására. A TL normális esetben 2-5 időtartamú intervallumba van állítva, ami az egész mozgáshoz szükséges. Végezze el a beállítások egy egész sorát. Kezdje a minimummal és emelje fokról fokra  az értéket. A végén végezze el az eredmény vizsgálatát egy komplett manőveren keresztül. Ha a maximális idő nem elegendő, akkor a mellékelt TLM futamidővel állítható, az időtartam növeléséhez. A TP-t automata mozgásnál ahhoz használjuk, az időt megtartani, ami a nyitásfolyamat vége és a következő zárást elsimítja. A PZ-t is félautomata üzemmódban alkalmazzuk, ha a biztonsági berendezések beavatkozását váltja ki zárásnál a mozgásfolyamat megfordulását a kapcsolódó nyitássá.

Ajánlunk, egy esetleges rádióvevő a beállítások kivitelezése után először behelyezni és csak az előzetes áram lekapcsolásával.

PROGRAMOZÁS:

A különböző funkcióparaméterek segítségül szolgálhatnak a Switch-ek beállításához:

Switch 1-2	KI KI	= Manuális mozgás (személy jelenléte)

BE KI	= Félautomata mozgás

KI BE	= Automata mozgás (automata zárás)

BE BE	= Automata mozgás + mindig zárás

Manuális üzemmódban a mozgás annyi ideig tart, míg a parancsot adjuk (gombot nyomjuk). Félautomata üzemmódnál elegendő egy parancsimpulzus, és a mozgás a végkapcsolókig vagy a  programozott idő lefutásáig kivitleződik. Automata üzemmódban a nyitás után egy szünet következik és végezetül egy zárás.

A mindig záró funkció azután iktatódik be, ha a kapu egy áramszünet után nem záróállásban regisztrálódik. Ebben az esetben egy automatikus bezáródás következik be egy 5 másodperces elővillogás után.

#### Switch 3	BE	= Társasház funkció

A társasház üzemmódban a nyitómozgást akár a Nyitás bemenetel vagy a léptetőmódban semmilyen bejövő parancs nem állíthatja meg, míg a kapu teljesen ki nem nyílt.

#### Switch 4	BE	= Elővillogás

Ezáltal a  mozgás megkezdése előtt 5 másodperces elővillogás kapcsolódik be ( manuális üzemmódban a villogásidő 2 másodperc).

Switch 5	BE	= Fotocella után azonnal zárás (csak automata módban)

Automata üzemmódban a biztonsági berendezések szabadjelzése után 5 másodperccel zárás következik, és függetlenül a beállított TP-től.

#### Switch 6	BE	= Biztonsági fotocella nyitásnál is

A biztonsági berendezés beavatkozás nyitásban a mozgás megszakítását végzi. Félautomata és automata üzemmódban a fotocella szabadjelzése a mozgás folytatódása kivitleződik.

#### Switch 7	BE	= Fokozatos elindulás

A mozgáskezdetet fokozatosan kivitelezi, úgy hogy a kapu mozgásrántását elkerülje.

#### Switch 8	BE	= Fokozatos megállás

Egy fokozatos megállását kivitelezi a mozgásnak, úgy hogy a kapu mozgásában a rántást elkerülje.

Kérjük figyelmesen vizsgálja meg a funkció hatását: Ha a funkció bekapcsolt, a mozgás további 2 másodpercig a végkapcsoló beavatkozási pont eléréséig tovább fut.

#### Switch 9 	BE	= Fék

A mozgás végén a motornak a fékfolyamata következik, először könnyen és azután fokozatosan erősen, úgy hogy a kapu becsukódik de rántás elkerülése nélkül.

#### Switch 10	BE	= ROBO-nál, Nyitáskontrollámpa/Zárásnál aránylagos villogás

Ö/S kontrollámpa villogása a mozgás alatt arányos a kapu helyzetével (kapcsolódik, ha a mozgás hosszabb mint 10 másodperc).

FUNKCIÓMODÓK LEÍRÁSA:

A manuális üzemmódban lehetővé teszi a Nyitásbemenetel a nyitómozgást, a Zárásbemenetel a zárómozgást és a Léptetőmódbemenetel a kapu nyitását és zárását. A Részlegesnyitás bemenetel (bővítőkártya) hatástalan. Nyitásnál megáll a kapu, ha a nyitásvégkapcsoló ENDA.Ö. vagy a Fotocella 2 (bővítőkártya) jelzésénél. Zárásnál megáll a kapu, ha a zárásvégkapcsoló ENDA.S. vagy a Fotocella jelzésénél. Az Állj hívás mind a Nyitás- mind a Zárásfázisban azonnali megállást okoz a mozgásban. A kapu megállítása után egy újbóli elinduláshoz a bemenetelparancsot meg kell szakítani.

A kapu egy automatikus üzemmódban működik (félautomata, automata vagy mindig zárás), egy nyitásbemenetel impulzus kivitelezi a kapu nyitását és egy záróbemenetel impulzus kivitelezi a kapu zárását. Egy léptetőbemenetel impulzus ellenben vagy a nyitást vagy a zárást kivitelezi. Egy második impulzus a Léptetőmódbemenetelre vagy más bemenetelre, ami mozgást hajt végre, egy Állj következik be. Egy második impulzus a bemenetelre, ami egy ellenmozgást vezérel, a motor futásiránybani megfordulását okozza és amivel a mozgásnak kiiktatja. Egy Állj parancs mind a nyitás- mind a zárásfázisban egy azonnali megállást okoz a mozgásban.

Egy bemenetel helyett egy egyszeri folytonos szignál jelentkezik, úgy egy elsődleges állapot jelentkezik és a másik parancsbementelek lekapcsolva maradnak (egy direkt kapcsolása egy időkapcsoló órának vagy egy nappal-éjszaka-váltókapcsoló).

Nyitásnál megáll az ajtó, ha a Záróvégkapcsoló jelzése ENDA.S. jelentkezik, zárásnál éppúgy, ha a jelentés érkezik a ENDA.Ö-től. Minden esetben befejeződik a mozgás a programozott TL futamidő lefutásával.

Megszakítódik a mozgás az egyetlen vég előtt (végkapcsoló vagy TL lefutás), a nem kivitelezett mozgást elraktározza és a következő manővernél figyelembe veszi.

Az automata üzemmód aktív, a nyitást egy szünet követi annyi ideig amennyi a programozott szünetidő TP. Végzetül a kapu zárása következik. Ha a fotocella a szünetidő alatt avatkozik be, akkor az időadó lenullázódik és a PZ ismét elölről fut. Egy Állj jelentkezése a szünet alatt, akkor a zárófunkciót elhagyja és a kapu Állj-állapotban marad.

Nyitásnál a fotocella beavatkozásának nincs hatása, ellenben a FOTOCELLA 2 beavatkozása (bővítőkártya) a motor futásirányát megfordítja. Zárásnál a FOTOCELLA beavatkozása a motor futásirányát megfordítja és egy újabb szünetadással TP. Az új szünet lefutása után egy újbóli zárás kivitelezését próbálja meg. A nyitás megkezdésekor a FOTOCELLA  jelzése a parancs elhagyását kivitelezi.

BŐVÍTÓKÁRTYA:

Az elektronikus központba behelyezett kártya rendelkezik az összes funkcióval ami egy normális automatizáláshoz szükséges. Ehhez lehet kapcsolni egy kiegészítőkártyát, ami a központ teljesítményének növelését szolgálj.

A kártya a következő bemenetelek csatlakoztathatók a bővítőkártya kapcsolóihoz:

FOTO2			= Biztonsági berendezés, nyitásnál jelentkezik

Részleges nyitás		= A nyitásmanővert egy csökkentett időtartam alatt hajtja

Végre

A következő kimenetelek:

Piros				= A lámpa piros fénye (riasztó)

Zöld				= A lámpa zöld fénye (riasztó)

Elektromoszár		= Elektromos záródás vezérlés

Autom. Világítás		= Egy lámpa az automata világításhoz vezérlése

A következő beállítás lehetőségek:

Részleges nyitás idő		= Idő a részleges nyitáshoz

Világítás idő			= Idő az automatikus világításhoz

Megjegyzés: A kimeneteleket csak kis feszültségű készülékeket vezérelhetnek (kontrolvilágítás, relék stb.).

A KÖZPONT TECHNIKAI ADATAI:

Áramellátás				: 220 V W.S. +- 10%, 50 Hz

Mellékfunkciók max.

áramma 24 V				: 200mA

Kontrollámpa max.

teljesítménye				: 2 W (24 V W.S.)

Futamidő				: 2,5-50 másodperc (20-75 másodperc TLM-mel)

Szünetidő				: 5-100 másodperc

Nyitóelmozdulás idő			: 1,5 másodperc

Üzemhőmérséklet			: -20 +70 Cfok